Bytecodes

Folgende Liste umfasst alle auf dem EV3 implementierten ByteCodes.
→ Gelb: in Bytecodes.h definiert (Brick firmware)
→ Blau: in Command.h implementiert
→ Grün: in CommunicationInterface.h implementiert

  opERROR = 0x00, // 0000
  opNOP = 0x01, // 0001
  opPROGRAM_STOP = 0x02, // 0010
  opPROGRAM_START = 0x03, // 0011
  opOBJECT_STOP = 0x04, // 0100
  opOBJECT_START = 0x05, // 0101
  opOBJECT_TRIG = 0x06, // 0110
  opOBJECT_WAIT = 0x07, // 0111
  opRETURN = 0x08, // 1000
  opCALL = 0x09, // 1001
  opOBJECT_END = 0x0A, // 1010
  opSLEEP = 0x0B, // 1011
  opPROGRAM_INFO = 0x0C, // 1100
  opLABEL = 0x0D, // 1101
  opPROBE = 0x0E, // 1110
  opDO = 0x0F, // 1111

// MATH
// 0001....
// ADD 00..
  opADD8 = 0x10, // 00
  opADD16 = 0x11, // 01
  opADD32 = 0x12, // 10
  opADDF = 0x13, // 11
// SUB 01..
  opSUB8 = 0x14, // 00
  opSUB16 = 0x15, // 01
  opSUB32 = 0x16, // 10
  opSUBF = 0x17, // 11
// MUL 10..
  opMUL8 = 0x18, // 00
  opMUL16 = 0x19, // 01
  opMUL32 = 0x1A, // 10
  opMULF = 0x1B, // 11
// DIV 11..
  opDIV8 = 0x1C, // 00
  opDIV16 = 0x1D, // 01
  opDIV32 = 0x1E, // 10
  opDIVF = 0x1F, // 11

// LOGIC
// LOGIC 0010....
// OR 00..
  opOR8 = 0x20, // 00
  opOR16 = 0x21, // 01
  opOR32 = 0x22, // 10

// AND 01..
  opAND8 = 0x24, // 00
  opAND16 = 0x25, // 01
  opAND32 = 0x26, // 10

// XOR 10..
  opXOR8 = 0x28, // 00
  opXOR16 = 0x29, // 01
  opXOR32 = 0x2A, // 10

// RL 11..
  opRL8 = 0x2C, // 00
  opRL16 = 0x2D, // 01
  opRL32 = 0x2E, // 10

// MOVE
  opINIT_BYTES = 0x2F, // 1111
// MOVE 0011....
// MOVE8_ 00..
  opMOVE8_8 = 0x30, // 00
  opMOVE8_16 = 0x31, // 01
  opMOVE8_32 = 0x32, // 10
  opMOVE8_F = 0x33, // 11
// MOVE16_ 01..
  opMOVE16_8 = 0x34, // 00
  opMOVE16_16 = 0x35, // 01
  opMOVE16_32 = 0x36, // 10
  opMOVE16_F = 0x37, // 11
// MOVE32_ 10..
  opMOVE32_8 = 0x38, // 00
  opMOVE32_16 = 0x39, // 01
  opMOVE32_32 = 0x3A, // 10
  opMOVE32_F = 0x3B, // 11
// MOVEF_ 11..
  opMOVEF_8 = 0x3C, // 00
  opMOVEF_16 = 0x3D, // 01
  opMOVEF_32 = 0x3E, // 10
  opMOVEF_F = 0x3F, // 11

// BRANCH
// BRANCH 010000..
  opJR = 0x40, // 00
  opJR_FALSE = 0x41, // 01
  opJR_TRUE = 0x42, // 10
  opJR_NAN = 0x43, // 11

// COMPARE
// COMPARE 010.....
// CP_LT 001..
  opCP_LT8 = 0x44, // 00
  opCP_LT16 = 0x45, // 01
  opCP_LT32 = 0x46, // 10
  opCP_LTF = 0x47, // 11
// CP_GT 010..
  opCP_GT8 = 0x48, // 00
  opCP_GT16 = 0x49, // 01
  opCP_GT32 = 0x4A, // 10
  opCP_GTF = 0x4B, // 11
// CP_EQ 011..
  opCP_EQ8 = 0x4C, // 00
  opCP_EQ16 = 0x4D, // 01
  opCP_EQ32 = 0x4E, // 10
  opCP_EQF = 0x4F, // 11
// CP_NEQ 100..
  opCP_NEQ8 = 0x50, // 00
  opCP_NEQ16 = 0x51, // 01
  opCP_NEQ32 = 0x52, // 10
  opCP_NEQF = 0x53, // 11
// CP_LTEQ 101..
  opCP_LTEQ8 = 0x54, // 00
  opCP_LTEQ16 = 0x55, // 01
  opCP_LTEQ32 = 0x56, // 10
  opCP_LTEQF = 0x57, // 11
// CP_GTEQ 110..
  opCP_GTEQ8 = 0x58, // 00
  opCP_GTEQ16 = 0x59, // 01
  opCP_GTEQ32 = 0x5A, // 10
  opCP_GTEQF = 0x5B, // 11

// SELECT
// SELECT 010111..
  opSELECT8 = 0x5C, // 00
  opSELECT16 = 0x5D, // 01
  opSELECT32 = 0x5E, // 10
  opSELECTF = 0x5F, // 11

// VM
  opSYSTEM = 0x60,
  opPORT_CNV_OUTPUT = 0x61,
  opPORT_CNV_INPUT = 0x62,
  opNOTE_TO_FREQ = 0x63,

// BRANCH
// BRANCH 011000..
        //? 00
        //? 01
        //? 10
        //? 11
// JR_LT 001..
  opJR_LT8 = 0x64, // 00
  opJR_LT16 = 0x65, // 01
  opJR_LT32 = 0x66, // 10
  opJR_LTF = 0x67, // 11
// JR_GT 010..
  opJR_GT8 = 0x68, // 00
  opJR_GT16 = 0x69, // 01
  opJR_GT32 = 0x6A, // 10
  opJR_GTF = 0x6B, // 11
// JR_EQ 011..
  opJR_EQ8 = 0x6C, // 00
  opJR_EQ16 = 0x6D, // 01
  opJR_EQ32 = 0x6E, // 10
  opJR_EQF = 0x6F, // 11
// JR_NEQ 100..
  opJR_NEQ8 = 0x70, // 00
  opJR_NEQ16 = 0x71, // 01
  opJR_NEQ32 = 0x72, // 10
  opJR_NEQF = 0x73, // 11
// JR_LTEQ 101..
  opJR_LTEQ8 = 0x74, // 00
  opJR_LTEQ16 = 0x75, // 01
  opJR_LTEQ32 = 0x76, // 10
  opJR_LTEQF = 0x77, // 11
// JR_GTEQ 110..
  opJR_GTEQ8 = 0x78, // 00
  opJR_GTEQ16 = 0x79, // 01
  opJR_GTEQ32 = 0x7A, // 10
  opJR_GTEQF = 0x7B, // 11

// VM
  opINFO = 0x7C, // 01111100
  opSTRINGS = 0x7D, // 01111101
  opMEMORY_WRITE = 0x7E, // 01111110
  opMEMORY_READ = 0x7F, // 01111111

// SYSTEM 1.......

// UI
// UI 100000..
  opUI_FLUSH = 0x80, // 00
  opUI_READ = 0x81, // 01
  opUI_WRITE = 0x82, // 10
  opUI_BUTTON = 0x83, // 11
  opUI_DRAW = 0x84, // 10000100

// TIMER
  opTIMER_WAIT = 0x85, // 10000101
  opTIMER_READY = 0x86, // 10000110
  opTIMER_READ = 0x87, // 10000111

// VM
// BREAKPOINT 10001...
  opBP0 = 0x88, // 000
  opBP1 = 0x89, // 001
  opBP2 = 0x8A, // 010
  opBP3 = 0x8B, // 011
  opBP_SET = 0x8C, // 10001100
  opMATH = 0x8D, // 10001101
  opRANDOM = 0x8E, // 10001110

// TIMER
  opTIMER_READ_US = 0x8F, // 10001111

// UI
  opKEEP_ALIVE = 0x90, // 10010000

// COM
// 100100
  opCOM_READ = 0x91, // 01
  opCOM_WRITE = 0x92, // 10

// SOUND
// 100101
  opSOUND = 0x94, // 00
  opSOUND_TEST = 0x95, // 01
  opSOUND_READY = 0x96, // 10

// INPUT
//
  opINPUT_SAMPLE = 0x97, // 10010111

// 10011...
  opINPUT_DEVICE_LIST = 0x98, // 000
  opINPUT_DEVICE = 0x99, // 001
  opINPUT_READ = 0x9A, // 010
  opINPUT_TEST = 0x9B, // 011
  opINPUT_READY = 0x9C, // 100
  opINPUT_READSI = 0x9D, // 101
  opINPUT_READEXT = 0x9E, // 110
  opINPUT_WRITE = 0x9F, // 111
// OUTPUT
// 101.....
  opOUTPUT_GET_TYPE = 0xA0, // 00000
  opOUTPUT_SET_TYPE = 0xA1, // 00001
  opOUTPUT_RESET = 0xA2, // 00010
  opOUTPUT_STOP = 0xA3, // 00011
  opOUTPUT_POWER = 0xA4, // 00100
  opOUTPUT_SPEED = 0xA5, // 00101
  opOUTPUT_START = 0xA6, // 00110
  opOUTPUT_POLARITY = 0xA7, // 00111
  opOUTPUT_READ = 0xA8, // 01000
  opOUTPUT_TEST = 0xA9, // 01001
  opOUTPUT_READY = 0xAA, // 01010
  opOUTPUT_POSITION = 0xAB, // 01011
  opOUTPUT_STEP_POWER = 0xAC, // 01100
  opOUTPUT_TIME_POWER = 0xAD, // 01101
  opOUTPUT_STEP_SPEED = 0xAE, // 01110
  opOUTPUT_TIME_SPEED = 0xAF, // 01111

  opOUTPUT_STEP_SYNC = 0xB0, // 10000
  opOUTPUT_TIME_SYNC = 0xB1, // 10001
  opOUTPUT_CLR_COUNT = 0xB2, // 10010
  opOUTPUT_GET_COUNT = 0xB3, // 10011

  opOUTPUT_PRG_STOP = 0xB4, // 10100

//
  opFILE = 0xC0, // 000
  opARRAY = 0xC1, // 001
  opARRAY_WRITE = 0xC2, // 010
  opARRAY_READ = 0xC3, // 011
  opARRAY_APPEND = 0xC4, // 100
  opMEMORY_USAGE = 0xC5, // 101
  opFILENAME = 0xC6, // 110

// READ
  opREAD8 = 0xC8, // 00
  opREAD16 = 0xC9, // 01
  opREAD32 = 0xCA, // 10
  opREADF = 0xCB, // 11

// WRITE
  opWRITE8 = 0xCC, // 00
  opWRITE16 = 0xCD, // 01
  opWRITE32 = 0xCE, // 10
  opWRITEF = 0xCF, // 11

// COM
  opCOM_READY = 0xD0, // 000
  opCOM_READDATA = 0xD1, // 001
  opCOM_WRITEDATA = 0xD2, // 010
  opCOM_GET = 0xD3, // 011
  opCOM_SET = 0xD4, // 100
  opCOM_TEST = 0xD5, // 101
  opCOM_REMOVE = 0xD6, // 110
  opCOM_WRITEFILE = 0xD7, // 111

  opMAILBOX_OPEN = 0xD8, // 000
  opMAILBOX_WRITE = 0xD9, // 001
  opMAILBOX_READ = 0xDA, // 010
  opMAILBOX_TEST = 0xDB, // 011
  opMAILBOX_READY = 0xDC, // 100
  opMAILBOX_CLOSE = 0xDD, // 101